Комплект Цифровых Беспроводных Наушников 2.4ГГц  на сменных аккумуляторах ААА

Руководство Пользователя

Пожалуйста, прочитайте перед использованием!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА:

Складные цифровые беспроводные наушники 2.4ГГц

Спецификация:

Частотный диапазон: 2,4 ГГц

Режим: Стерео

Эффективная дальность использования: 10M-15M

Диапазон воспроизводимых частот: 20 ~ 20, 000 Гц

Потребление: 60 мА

Время непрерывной работы наушников: около 10 часов

Электропитание: AAA * 2 батареи

Передатчик 2.4Ггц 3.5мм Джэк

Спецификация:

Частотный диапазон: 2,4 ГГц

Эффективная дальность использования: 10M-15M

Напряжение: 5В постоянного тока (с питанием от USB) / перезаряжаемая батарея Ли-ион 200мАч класса A)

Потребление: 46мA

Мощность передачи: 3.2Мвт

Интерфейс ввода: Микро USB / 3,5 мм

Частота дискретизации: 32 КГц (16 бит)

Ток заряда: 300 мА

Особенности:

Цифровое беспроводное соединение: 2,4 ГГц

Четкий, чистый звук, с минимальной задержкой сигнала

1) Подходит для любого источника звука с 3,5 мм аудио выходным гнездом.

2) Беспроводная технология 2,4 ГГц предлагает широкий диапазон сигналов с минимальной задержкой и надежное соединение.

3) Технология цифрового аудиопотока обеспечивает высококачественный звук.

4) Наушники обладают высокой скоростью прохождения сигнала без потерь для потрясающего качества беспроводного звука.

5) Складная и модная конструкция, удобная для ношения.

6) Ультра-мягкие вкладыши и регулируемое оголовье для оптимального комфорта.

Установка/Замена батарей:

Шаг 1: Снимите крышку батарейного отсека, расположенную на левом динамике наушников.

Шаг 2: Вставьте батареи 2x AAA в батарейный отсек в соответствии с индикацией полярности внутри крышки.

Шаг 3: Закройте крышку батарейного отсека.

Внимание!: Перед извлечением батарей выключите наушники и откройте крышку батарейного отсека.

Руководство по использованию:

Шаг 1: Возьмите 2x AAA батареи и вставьте в наушники;

Шаг 2: Подключите 3,5-миллиметровый передатчик 2,4 ГГц к выходному разъему аудиосигнала 3,5 мм любого источника звука и воспроизведите музыку;

Шаг 3: Включите передатчик, светодиодный индикатор мигает оранжевым цветом.

Шаг 4: Включите наушники, нажав кнопку ON / OFF примерно на одну секунду

Шаг 5: Поместите наушники рядом с 3,5-миллиметровым линейным передатчиком 2,4 ГГц в пределах 50 см, коротко нажмите кнопку включения / выключения, чтобы войти в режим сопряжения (при быстром мигании светодиодного индикатора наушников) и отпустите, наушники автоматически подключатся. После успешного соединения светодиод линейного передатчика 3,5 мм становится сплошным оранжевым.

Шаг 6: Отрегулируйте громкость наушников с помощью Громкости + /- до нужного уровня. Длительное нажатие кнопки ON / OFF для выключения наушников.

Предупреждение!

Не отклоняйтесь от указанных процедур работы. Компания не несет ответственности за ущерб, включая: травмы, смерть или материальный ущерб в результате действий, которые допускают непреднамеренное использование.

Внимание!: Удаляйте пыль или пятна только влажной тканью. При чистке не используйте спирт, бензин или растворитель.

Меры предосторожности:

Не сгибайте и не растягивайте наушники, воизбежание повреждений.

Прослушивание на высоких уровнях громкости может привести к повреждению слуха.

Никогда не используйте наушники во время вождения или управления транспортом.

Гарантия:

12 месяцев со дня приобретения.