Комплект Цифровых Беспроводных Наушников 2,4 ГГц со встроенным аккумулятором

Руководство пользователя

Пожалуйста, прочитайте перед использованием!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА:

Складные цифровые беспроводные наушники 2.4ГГц

Спецификация:

Частотный диапазон: 2,4 ГГц

Режим: Стерео

Эффективная дальность использования: 10M-15M

Частотная характеристика наушников : 20 ~ 20, 000 Гц

Потребляемый ток: 50 мА

Время непрерывной работы наушников; Около 7-8 часов

Электропитание: Ли-ион аккумуляторная батарея 420мАч класса A (встроенная)

Передатчик 2.4ГГц 3.5мм Джэк

Спецификация:

Частотный диапазон: 2,4 ГГц

Эффективная дальность использования: 10M-15M

Напряжение: 5В постоянного тока (с питанием от USB) / перезаряжаемая батарея Ли-ион 200mAh класса A)

Потребление: 46мА

Мощность передачи: 3.2Мвт

Интерфейс ввода: Микро USB / 3,5 мм

Частота дискретизации: 32Кгц (16 бит)

Ток заряда: 300мА

Особенности:

Цифровое беспроводное соединение 2,4 ГГц

Цифровая технология позволяет вам наслаждаться чистым звуком

до 10 м-15 м от передатчика, без прямой видимости ограничения.

1) Подходит для любого источника звука с 3,5 мм аудио выходным гнездом;

2) Беспроводная технология 2,4 ГГц предлагает широкий диапазон сигналов и надежное соединение;

3) Технология цифрового аудиопотока обеспечивает высококачественный звук;

4) Наушники обладают минимальной задержкой сигнала без потерь для потрясающего качества беспроводного звука;

5) Складная и тонкая конструкция, удобная для переноски;

6) Регулируемое оголовье для оптимального комфорта;

Руководство по использованию:

Прежде чем использовать наушники в первый раз, зарядите их в течение 3 часов, используя адаптер питания 5В.

Пока наушники заряжаются, светодиодный индикатор наушников остается зеленым. Этот зеленый светодиодный индикатор отключается, когда наушники полностью заряжены.

Шаг 1: Подключите 3,5-миллиметровый передатчик 2,4 ГГц к выходному гнезду 3,5 мм любого источника звука и воспроизведите музыку;

Шаг 2: Включите передатчик, светодиодный индикатор мигает оранжевым цветом.

Шаг 3: Включите наушники, нажав кнопку ON / OFF  примерно на одну секунду

Шаг 4: Поместите наушники рядом с 3,5-миллиметровым линейным передатчиком 2,4 ГГц в пределах 50 см, коротко нажмите кнопку включения / выключения, чтобы войти в режим сопряжения (с быстрым миганием светодиодного индикатора наушников) и отпустите, наушники автоматически сопрягаються с передатчиком. После успешного соединения светодиод линейного передатчика 3,5 мм становится сплошным оранжевым.

Шаг 5: Отрегулируйте громкость наушников с помощью Громкости + /- до нужного уровня. Длительное нажатие кнопки ON / OFF для выключения наушников.

Предупреждение!

Не отклоняйтесь от указанных процедур работы. Компания не несет ответственности за ущерб, включая, травмы, смерть или материальный ущерб в результате действий, которые допускают непреднамеренное использование.

Внимание! Удаляйте пыль или пятна только влажной тканью. Не используйте спирт, бензин или растворитель.

Меры предосторожности:

Не сгибайте и не растягивайте наушники, иначе может возникнуть повреждение.

Прослушивание на высоких уровнях громкости может привести к повреждению слуха.

Никогда не используйте во время вождения или управления транспортом.

Гарантия:

12 месяцев со дня приобретения.